УДК 656.222.4

СХЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ СТАНЦИЙ И УЗЛОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ

МАРШРУТОВ ПРИЕМА И ОТПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДОВ ОТ

МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ

докт. техн. наук, доцент Е. Н. Тимухина,

инженер Д. Р. Зартдинов.

(ГОУ ВПО Уральский государственный университет путей сообщения)

Аннотация. Уровень безопасности движения всегда был и остается первостепенной заботой железнодорожников. Безопасность на железнодорожном транспорте существенным образом зависит от решения эксплуатационно-технических вопросов работы транспортного комплекса. При проектировании станций необходимо закладывать рациональные схемы станций и узлов по изоляции маршрутов приема и отправления поездов от маневровой работы, так как важную роль в обеспечении безопасности играет человеческий фактор. Для того чтобы снизить влияние человеческого фактора на безопасность движения поездов, необходимо предусматривать технические средства, предотвращающие несанкционированный выход подвижного состава на пути приема и отправления поездов.

Ключевые слова: Уровень безопасности; обеспечение безопасности; проектирование; железнодорожная станция; реконструкция; расчет; схема; типовая схема; схемное решение; приемоотправочный путь; съезд; горловина железнодорожной станции; загрузка горловины железнодорожной станции; враждебный маршрут; прием и отправление поездов; маневровая работа; поездная работа; технологическая операция; параллельная операция; несанкционированный выход; подвижной состав; локомотив; грузовой поезд; человеческий фактор; задача.

STATIONS AND NODES SCHEMATIC SOLUTIONS ON ISOLATION OF ARRIVAL AND DEPARTURE WAYS FROM SHUNTING OPERATIONS

D. (Tech.) Assistant Professor Timukhina E. N.,

Engineer Zartdinov D. R.

(Ural State University of Railway Transport)

Annotation. The level of safety in operations has always been the number one concern for railwaymen. The safety of railroad transport significantly depends on solving exploitational and technical problems of the transport system operation. It is necesarry to develop rational schemes of stations and nodes while projecting them in orderto isolate the ways of train arrival and departure from shunting operations as human factor is significant in safety matters. In order to decrease the human factor influence on trains traffic safety it is required to install technical instruments that would prevent unsanctioned vehicle movements where trains arrive and depart.

Key words: Level of safety; train safety control; Designed railway station; railway station; reconstruction; calculation; scheme; typical circuit; circuit design; acceptance departure path; crossover; yard neck; loading yard neck; conflicting route; receiving and train departure; Shunting; train operation; technological operation; parallel operation; unauthorized withdrawal; rolling stock; railroad engine; railroad engine; goods train; human factor; task.

Обеспечение требуемого уровня безопасности транспортных процессов является сложной комплексной проблемой, включающей в себя вопросы проектирования, производства и эксплуатации устройств, решения организационно-технологических задач, использования современных технических систем и формирования особого менталитета работников, ориентированных на приор итетность безопасности в их профессиональной деятельности. При этом «безо пасность» выступает не только как нравственный критерий, но и как существенный экономический показатель [1].

Безопасность приема и отправления поездов и маневровой работы достигается применением рациональных схем горловин с наименьшим пересечением главных путей станций, оборудованием станции устройствами электрической централизации и автоматики. На крупных станциях приемоотправочные парки секционируют для осуществления параллельных операций.

При проектировании горловин станций к конструкции предъявляются следующие требования [4]:

·	обеспечение наибольшей пропускной способности и числа одновременно выполняемых операций при соблюдении условий безопасности их производства;

·	обеспечение выходов со станции на грузовые пункты (фронты) и на подъездные пути с возможно большего числа приемоотправочных и сортировочных путей при наименьшем числе пересекаемых маршрутов.

Выше перечисленные требования имеют непосредственное отношение к безопасности выполняемых работ на станции и направлены на осуществление изоляции поездной от маневровой работы.

На типовых схемах (промежуточных и участковых станций), такое разграничение существует, но оно не всегда реализовано в полной мере. В связи с тем, что на промежуточных станциях это осуществимо, так как диапазон технологических операций невелик (прием, отправление, подача/уборка), в большинстве случаев достигается полная изоляция поездной от маневровой работы. Это продемонстрировано на рис. 1, представляющем схему промежуточной станции, с изоляцией маневровой работы от поездной.

Рис. 1. Схема промежуточной станции

На приведенной схеме при подаче (уборке) вагонов на грузовые устройства с использованием приемоотправочного пути ПОП4 и вытяжного пути ВП8 маневровая работа полностью изолирована от поездной на путях I, 2 и 3.

Однако на крупных станциях спектр выполняемых технологических операций велик, поэтому данное требование выполнить сложнее, т.к. требует укладки параллельных систем съездов, а также внедрения устройств, предотвращающих несанкционированный выход подвижного состава на пути приема и отправления поездов (колесосбрасывающий башмак, балочное заграждающее устройство и т.д.). На рис. 2 приведена схема участковой станции поперечного типа, на которой имеются враждебные маршруты, такие как:

1. Прием четного пассажирского поезда и отправление нечетного грузового поезда из приемоотправочного парка ПО1.

2. Отправление четного пассажирского поезда и прием нечетного грузового поезда в приемоотправочный парк ПО1.

3. Отправление четного грузового поезда из приемоотправочного парка ПО2 и проследование сменяемого поездного локомотива ПЛ из приемоотправочного парка ПО1 в локомотивное хозяйство ЛХ и обратно.

Рис. 2. Схема участковой станции

Враждебные маршруты 1 и 2 невозможно устранить, меняя конструкцию горловин, тогда как в третьем случае пересечение устраняется путем укладки вариантного главного пути IIа в обход ЛХ. Однако, необходимость укладки такого (вариантного) пути обосновывается расчетом суммарной загрузки горловины или загрузки типичного пересечения, и в конечном итоге требует технико-экономического обоснования ТЭО.

При проектировании станций, для определения загруженности горловин применяют аналитический расчет суммарной загрузки горловин [3, 5, 6], который позволяет определить, насколько загружены горловины при имеющихся объемах перевозок и существующем путевом развитии. Уже на основе полученных результатов можно делать выводы и принимать решения о необходимости внедрения тех или иных схемных решений.

Аналитический расчет загрузки горловин

При проектировании станций могут применяться три основных вида аналитических расчетов загрузки горловин и допустимости пересечений:

·	аналитический расчет суммарной загрузки типичных пересечений (для наиболее ответственных стрелок);

·	общий аналитический расчет суммарной загрузки горловины;

·	проверка допустимости пересечений в горловинах по интервалу следования поездов (при высокой частоте следования поездов в часы интенсивного движения).

Все расчеты загрузки могут вестись по суточным размерам движения N только в случаях равномерного движения. Допустимость загрузки соответствует условию Т < 1440 мин.

При неравномерном движении в качестве расчетного периода Тр следует принимать не сутки, а период сгущенного движения (90120 мин.) и при определении загрузки Тзагр принимать соответствующие этому периоду размеры движения поездов в отдельности по категориям передвижений, которые связаны с суточными размерами движения Ncyт. В этих случаях проверяется условие Тзагр < Тр.

Расчет суммарной загрузки четной горловины станции Ч-Ю

Рассмотрим работу участковой станции Ч-Ю в период сгущенного подвода поездов. В такой период по главным путям на станцию прибывает из Ч – 7 грузовых поездов и отправляется на Ч – 4 поезда. Маршруты прибытия и отправления грузовых поездов пересекаются с маршрутами проследования поездных локомотивов в локомотивное хозяйство, которое находится на соседней станции. Так как поездные локомотивы и грузовые поезда идут по одному перегону, возникают враждебные передвижения.

На основании выше изложенного выполним аналитический расчет суммарной загрузки четной горловины [3, 5, 6] станции Ч-Ю, схема, которой представлена на рис. 3, в расчетный период , равный 100 минут. Полученные результаты расчетов необходимо систематизировать, для этого сведем их в таблицу 1.

Рис. 3. Схема четной горловины станции Ч-Ю до реконструкции

Таблица 1 – Результаты расчета загрузки горловины (до реконструкции)

| Маршрут | ni | ti | niti | № маршрута | qпруч | с | 1 – сqпруч | Tiуч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | qiуч |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,08 | 0,13 | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |  |  |  |  |
| 1) Из Ч на 1-4 | 2 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 10 |
| 2) Из Ч на 5-10 | 3 | 5 | 15 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 15 |
| 3) Из Ч на 11-14 | 2 | 5 | 10 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 10 |
| 4) Из ПП2 на 11-14 | 1 | 3 | 3 | П | П | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 1,5 | 0,57 | 1,71 |
| 5) На Ч на 1-4 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 1 | 0,99 | 4,95 |
| 6) На Ч на 5-10 | 2 | 5 | 10 | П | - | - | П | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 1 | 0,91 | 9,1 |
| 7) На Ч на 11-14 | 1 | 5 | 5 | П | - | - | П | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 1 | 0,91 | 4,55 |
| 8) ПЛ в ЛХ на 1-4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | П | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 1,5 | 0,99 | 2,97 |
| 9) ПЛ в ЛХ на 5-10 | 2 | 3 | 6 | П | - | - | П | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 0,09 | 1,5 | 0,87 | 5,22 |
| 10) ПЛ в ЛХ на 11-14 | 1 | 3 | 3 | П | - | - | П | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0,09 | 1,5 | 0,87 | 2,61 |
| 11) ПЛ из ЛХ на 1-4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | П | - | П | П | - | П | П |  |  |  | 0,19 | 1,5 | 0,7 | 2,1 |
| 12) ПЛ из ЛХ на 5-10 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | П | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0,01 | 1,5 | 0,99 | 5,94 |
| 13) ПЛ из ЛХ на 11-14 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | П | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0,01 | 1,5 | 0,99 | 2,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,12 |

Таким образом, суммарная загрузка четной горловины составила 77,12 мин. или 77%.

Разгрузить данную горловину можно путем проведения реконструктивных мероприятий, таких как:

1. Укладка дополнительных съездов, для обеспечения параллельности операций при приеме и отправлении поездов, а также при приеме (отправлении) поездов и перестановке составов.

2. Укладка дополнительного соединительного пути, который обеспечит изоляцию поездной от маневровой работы.

Схема реконструкции четной горловины приведена на рис. 4.

Рис. 4. Схема реконструкции четной горловины

В результате реконструкции четной горловины, ее загрузка значительно уменьшится: образуется больше параллельных маршрутов по прибытию и отправлению поездов, поездные локомотивы будут прибывать из депо под сформировавшийся состав и под готовые к отправлению поезда в приемоотправочный парк по любому свободному пути. Для обоснования выше изложенного необходимо провести аналогичный расчет. Результаты расчета сведем в таблицу 2, и сравним с предыдущим вариантом, чтобы определить эффект от внедренных схемных решений.

Таблица 2 – Результаты расчета загрузки горловины (после реконструкции)

| Маршрут | ni | ti | niti | № маршрута | qпруч | с | 1 – сqпруч | Tiуч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | qiуч |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,08 | 0,13 | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |  |  |  |  |
| 1) Из Ч на 1-4 | 2 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 10 |
| 2) Из Ч на 5-10 | 3 | 5 | 15 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 15 |
| 3) Из Ч на 11-14 | 2 | 5 | 10 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 10 |
| 4) Из ПП2 на 11-14 | 1 | 3 | 3 | П | П | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 1,5 | 0,57 | 1,71 |
| 5) На Ч на 1-4 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 1 | 0,99 | 4,95 |
| 6) На Ч на 5-10 | 2 | 5 | 10 | П | - | - | П | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 1 | 0,91 | 9,1 |
| 7) На Ч на 11-14 | 1 | 5 | 5 | П | П | - | П | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 1 | 0,88 | 4,4 |
| 8) ПЛ в ЛХ на 1-4 | 1 | 3 | 3 | - | П | П | П | - | П | П |  |  |  |  |  |  | 0,34 | 1,5 | 0,49 | 1,47 |
| 9) ПЛ в ЛХ на 5-10 | 2 | 3 | 6 | П | - | П | П | П | - | П | П |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,5 | 0,61 | 3,66 |
| 10) ПЛ в ЛХ на 11-14 | 1 | 3 | 3 | П | П | - | П | П | П | - | П | П |  |  |  |  | 0,38 | 1,5 | 0,43 | 1,29 |
| 11) ПЛ из ЛХ на 1-4 | 1 | 3 | 3 | - | П | П | П | - | П | П | - | П | П |  |  |  | 0,38 | 1,5 | 0,57 | 1,71 |
| 12) ПЛ из ЛХ на 5-10 | 2 | 3 | 6 | П | - | П | П | П | - | П | П | - | П | П |  |  | 0,29 | 1,5 | 0,57 | 3,42 |
| 13) ПЛ из ЛХ на 11-14 | 1 | 3 | 3 | П | П | - | П | П | П | - | П | П | - | П | П |  | 0,43 | 1,5 | 0,36 | 1,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,79 |

Из таблицы видно, что суммарная загрузка четной горловины после реконструкции составляет 67,79 мин. или 68%.

Таким образом, предложенное схемное решение позволяет разгрузить четную горловину станции Ч-Ю. Загрузка горловины снизилась на 9%, что значительно облегчило работу станции, так как поездные локомотивы следуют в локомотивное хозяйство, избегая враждебные пересечения с минимальными затратами времени. Также реконструктивный вариант предполагает изоляцию маневровой работы от поездной, поэтому формирование и расформирование составов может осуществляться параллельно приему и отправлению поездов, что исключает враждебные маршруты, поездных и маневровых передвижений. Это положительно отразиться на безопасности выполняемых работ, на станции.

Уровень безопасности движения всегда был и остается первостепенной заботой железнодорожников. Безопасность на железнодорожном транспорте существенным образом зависит от решения эксплуатационно-технических вопросов работы транспортного комплекса. При проектировании станций необходимо планировать минимальные уклоны станционных путей, в проектные решения необходимо закладывать рациональные схемы станций и узлов по изоляции маршрутов приема и отправления поездов от маневровой работы, так как важную роль в обеспечении безопасности играет человеческий фактор. Почти каждый случай брака, а тем более аварии или крушения связаны с нарушением ПТЭ, инструкций и должностных обязанностей, допускаемыми причастными работниками железнодорожного транспорта. Для того чтобы снизить влияние человеческого фактора на безопасность движения поездов, необходимо предусматривать технические средства, предотвращающие несанкционированный выход подвижного состава на пути приема и отправления поездов, предусматривая специализированные парки путей, пути обхода, а также специализированные пути железнодорожных узлов для организации грузовых и пассажирских перевозок [1,2].

Таким образом, обеспечение безопасности жизни и здоровья людей является первоочередной задачей и эта задача должна быть реализована даже в тех случаях, когда значительной экономической выгоды не наблюдается.

Список литературы

1.	Малыгин, Е.А. Технические средства и технологии безопасности транспортного процесса: курс лекций: в 2 ч.: Ч. 1. – 2-е изд. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2012. – 309 с.

2.	Малыгин, Е.А. Технические средства и технологии безопасности транспортного процесса: курс лекций: в 2 ч.: Ч. 2. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2012. – 213 с.

3.	Шубко В.Г., Правдин Н.В. Железнодорожные станции и узлы: Учеб. для вузов ж.-д. трансп. – М.: УМК МПС России, 2002. – 368 с.

4.	Правила и технические нормы проектирования станций и узлов на железных дорогах колеи 1520 мм. МПС РФ. – М.: Техинформ, 2001. – 255 с.

5.	Акулиничев В.М., Правдин Н.В., Болотный В.Я., Савченко И.Е.; Под ред. В.М. Акулиничева. Железнодорожные станции и узлы: Учеб. для вузов ж.-д. трансп. – М.: Транспорт, 1992. – 480 с.

6.	Савченко, И.Е. Железнодорожные станции и узлы: Учеб. для вузов ж.-д. трансп. / Савченко И. Е., Земблинов С. В., Страковский И. И.; под ред. Савченко И.Е. – М.: Транспорт, 1967. – 467 с.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Тимухина Елена Николаевна, зав. кафедрой «Управление эксплуатационной работой», доктор технических наук, доцент; место работы  Уральский государственный университет путей сообщения, ул. Колмогорова, 66, г. Екатеринбург, 620034; e-mail: ETimuhina@usurt.ru; тел. моб. +7 904 985 36 06.

Зартдинов Джамиль Рестамович, инженер кафедры «Управление эксплуатационной работой»; место работы  Уральский государственный университет путей сообщения, ул. Колмогорова, 66, г. Екатеринбург, 620034; e-mail: nora.1989@mail.ru; тел. моб. +7 922 015 05 59.

Рецензент:

Туранов Х.Т., доктор технических наук, профессор кафедры «Станции, узлы и грузовая работа»; место работы  Уральский государственный университет путей сообщения, ул. Колмогорова, 66, г. Екатеринбург, 620034; e-mail: khturanov@yandex.ru; тел. моб. +7 963 035 31 89.